## Slide 1: DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN CONVERTIDORES DE POTENCIA
14/01/2026

## Slide 2: Contexto
Valores nominales
Vin = 50 V
Rout = 50 Ω
Lout = 20 mH
Cout = 1mF
Rds1 = 10 mΩ
Rds2 = 10 mΩ
EsrL = 0.1 Ω
EsrC = 20 mΩ
D = 0.4
fsw = 100 kHz
AC sweep = 100 Hz – 50 kHz

## Slide 3: Automatización de Simulaciones PSIM con Python
Propósito: Ejecutar simulaciones masivas de un convertidor Buck variando parámetros de componentes para análisis de sensibilidad o generación de datasets.
Variación Automática de Parámetros: Genera combinaciones basadas en un porcentaje de variación (ej. ±20%) y un paso definido. Permite seleccionar componentes específicos (Cout​, Rds​, etc.) o variar todos los críticos.
Procesamiento en Paralelo (Alta Eficiencia): Utiliza la librería multiprocessing para lanzar hasta 8 simulaciones simultáneas. Gestiona instancias individuales de PSIM mediante psimapipy.
Gestión Inteligente de Datos: Comprueba si la simulación ya existe en la carpeta de destino para no repetir cálculos. Guarda los resultados con nombres que indican el componente y su variación (ej. Cout_+10.txt)
Entorno de Trabajo Seguro: Crea directorios temporales aislados para cada proceso de trabajo (workers) para evitar conflictos de escritura. Limpieza automática de archivos temporales al finalizar.

## Slide 4: Datos obtenidos
Variación de 5 componentes -> 'Cout', 'Rds_1', 'Rds_2', 'Esr_L', 'Esr_C'
25.517 simulaciones realizadas
220.099 datos totales a obtener
  161.051 datos para entrenamiento y validación
  59.048 datos para ajuste de threshold de anomalía y testing
Entrenamiento y validación
  Datos variables, salto de 1% con un máximo de +- 5%
  Permite realizar estudio sobre precisión del sistema eligiendo datos
Ajuste y testing
  Salto de 5% con un máximo de +- 20%
  Valores anómalos para definición de thresholds y testing de modelos entrenados

## Slide 5: Entrenamientos
(Software aún en desarrollo)

## Slide 6: Modelos a entrenar
Autoencoder Convolucional 1d
LSTM Autoencoder
Variational Autoencoder
Transformer Autoencoder
Contrastive Autoencoder

## Slide 7: Entrenamiento
Búsqueda de hiperparámetros
  Funciones de activación
  Optimizadores
  Learning rate
  Learning rate scheduler
  Dimensión latente
  Filtros convolucionales
  Unidades LSTM
  Dropout

## Slide 8: Métricas
Precisión
Recall
F1
ROC AUC
Matrices de confusión
Curvas de precisión / recall y ROC

## Slide 9: Inferencia
Optimización para ejecución en sistema Edge AI / Micro / FPGAs
  Aceleración
  Reducción de parámetros y número de bits
Adaptadores en C ++ para micros
Creación de server de inferencia optimizado en Edge AI
Compilaciones para FPGAs